Методика проведения

уроків з водіння автомобілів

на автотренажерах

Посібник містить методичні рекомендації щодо проведення індивідуального навчання водіння автомобілів в кабінеті авто тренажерів.

Даний посібник пропонується педагогічним працівникам ПТНЗ,  які ведуть підготовку водіїв автотранспортних засобів.

###### Розглянуто та схвалено на засіданні методичної комісії

(Протокол № ___________ від _________________)

#### Підготовлено до друку навчальною частиною

#### ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей»

#### Зміст

- Індивідуальне навчання водіння автомобілів в кабінеті авто тренажерів.

- Тематичний план та програма предмета „Водіння автомобілів”

- Інструктивна карта для проведення навчання на тренажерах.

- План уроку: „Посадка на робоче місце водія. Прийоми  органів керування і сигналізації”.

- План уроку: „Ознайомлення учнів з органами керування автомобіля та правилами  користування ними”.

- Критерії оцінювання навчально-виробничих досягнень учнів під час навчання водіння автомобілів.

### Індивідуальне навчання водіння автомобілів

### в кабінеті автотренажерів

Одним з направлень підвищення якості підготовки водіїв автомобілів являється впровадження в навчально - виховний процес різних технічних засобів навчання.

Такими технічними засобами являються автотренажери.

Клас автотренажерної підготовки особливо необхідний при індивідуальному навчанні водіння автомобіля, коли формуються необхідні професійні навики майбутнього водія.

На початковій стадії водіння автомобіля учні допускають багато помилок, які приводять до ривків автомобіля при рухові з місця, частої зупинки двигуна, неправильному користуванню зчепленням, рульовим керуванням та гальмами, внаслідок чого підвищується згоряння деталей та механізмів автомобіля.

Щоб запобігти цим недолікам доцільно першопочаткові вправи керування відпрацьовувати на автотренажерах.

Тут учні більш спокійно вивчають і виконують прийоми керування автомобілем, так як не відчувають багатьох явищ що викликають боязливість, скованість і психологічне навантаження як при навчанні безпосередньо на автомобілях. Велике значення для якісного навчання має самостійність для учня у виконанні прийомів керування автомобілем.

Попередня підготовка на автотренажері забезпечує  значне зниження помилок, які допускають учні у подальшому навчанні водінню автомобіля, що сприяє досягненню більш високих якісних результатів при найменшій витраті часу на навчання.

Таке навчання на автотренажерах дає і економічний ефект:

- зниження витрат моторесурсів;

- зменшення потреби  в паливно-мастильних матеріалах.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ТА ПРОГРАМА ПРЕДМЕТУ “ВОДІННЯ АВТОМОБІЛІВ”

Розділ перший: Навчання на автотренажері.

1. Посадка. Прийом дії органів керування і сигналізації.	2 год.

2. Прийми керування автомобілем 					4 год.

# ПРОГРАМА

Навчання на авторенажері.

## Тема1.

Ознайомлення з правилами користування автренажерами, органами, керування і приборами сигналізації. Спостереження за показниками контрольно-вимірювальних приладів. Посадка на робоче місце  водія, регуліровка сидіння, дзеркала заднього виду, підгонки ременів безпеки. Запуск двигуна. Дії педалями і важелями керування, прилади сигналізації.

Тема2.

Дії органами керування при рухові з місця, рух з переключенням  швидкостей в підвищуючому і   понижуючому порядку, плавне і екстрене гальмування, зупинка (відпрацьовується при непрацюючому двигуні).

Рух автомобіля з місця, рух по дорозі з переключенням швидкостей в підвищуючому і понижуючому порядку, повороти направо і гальмування, наліво і екстрене гальмування, зупинка (дії відпрацьовуються з використанням тіньової проекції). Розвиток навиків керування: положення рук на керівному колесі, повороти кермівного колеса двома руками почергово направо і наліво з поступовим збільшенням інтенсивності.

Вдосконалення навиків рушання автомобіля з місця, рух по дорозі з переключанням швидкостей, повороти плавного і екстреного тормозу, зупинка на задньому місці (дії відпрацьовуються тіньової проекції).

Розвивання навиків керування: швидкісне повертання кермового колеса по черзі направо, наліво з перехватом рук. Повертання по черзі направо, наліво кермівного колеса однією рукою.

Рух заднім ходом. Розвороти в необмежених і  обмежених проїздах. Постановка на стоянку (відпрацьовується з використанням тіньової проекції). Перевірка отриманих умінь і навиків у керуванні автомобілем

- Правильне заняття робочого місця водієм

- Дії по керуванню автомашиною з переключенням  швидкостей, поворотами, розворотами з приміненням заднього ходу і установленої сигналізації

- Техніка користування гальмами.

### Інструктивна карта для

проведення навчання на тренажерах

Тема№1. Посадка на робоче місце водія. Прийоми, дії органами керування і сигналізації.

Місце проведення: Тренажери автомобілів ЗІЛ, ВАЗ (Т-5М, АТПЧ-2).

Послідовність виконання:

1. Посадка на робоче місце водія: стати лівою ногою на підніжку автомобіля, лівою рукою взятися за кермо, праву ногу поставити на гальма, заносячи ліву ногу у кабіну, правою рукою взятись за кермо

Спочатку сидіння висунути так, щоб можна було легко дістати ногами до педалі, а руками до рульового колеса. Руки, що лежать на рульовому колесі трохи зігнуті в ліктях. Спинка сидіння повинна бути  трохи нахилена (100-150о).

Правильне положення рук на рульовому колесі: рульове колесо потрібно держати двома руками згідно положення стрілок годинника “без 15 хв.3. або без 10 хв. 2”.

2. Ознайомлення з органами керування автомобіля , призначення спідометра Стрілка швидкості призначена для бачення водієм швидкості автомобіля.

Лічильник шляху – для визначення відстані, пройденого автомобілем.

Амперметр. Відхилення стрілки в бік + 30 – система електрообладнання в робочому стані.

Показник рівня палива (живлення за допомогою показника палива і лічильника шляху). При виявлені перевитрати палива перевірити кріплення трубопроводів, справність бензонасоса, рівня палива в поплавковій камері. Показники тиску масла: нормальний тиск при середніх обертах колінчатого вала

2-4 атмосфери.

3. Показник температури охолоджуючої рідини: нормальна температура рідини

85-95оС, відкрити жалюзі, включити систему опалення кабіни.

Показник тиску повітря в гальмівній системі. Верхня стрілка манометра показує тиск в ресиверах (7-9 кгс/м2). При порушенні роботи регулятора тиску спрацьовує запобіжний клапан (9-9,5 кгс/м2). Якщо тиск перевищує 9,5 кгс/м2  необхідно ліквідувати неполадки запобіжного клапана. Нижня стрілка манометра показує тиск повітря в гальмівних камерах, за допомогою неї можна побачити неполадки в гальмівних камерах і трубопроводах.

Замок запалювання має три положення 1) включено, 2) виключено запалення та контрольно-вимірювальні прилади, 3) положення 2 і стартер.

4. Прийоми користування органами керування. Перемикач поворотів включається по ходу рульового колеса: направо – важіль вверх , наліво – важіль вниз.

Педаль зчеплення натискається лівою ногою до упору, відпускається плавно.

Педаль робочого гальма натискається плавно при робочому гальмуванні і швидко при екстреному гальмуванні на дорогах із слизькими покриттям можна використовувати переривисте гальмування, періодично натискаючи на гальмову педаль і швидко її відпустити передньою частиною ступні.

Педаль подачі палива натискається передньою частиною ступні правої ноги, спираючись на каблук.

Важіль стояночного гальма: для постановки автомобіля на стояночне    гальмо важіль підняти до упору, не натискаючи на язичок фіксатора, для зняття, – важіль натягнути на себе, натиснути на язичок фіксатора і спустити вниз упору. При виході з ладу робочої гальмівної системи натиснути язичок фіксатора і гальмувати важелем стояночного гальма.

Важіль КПП переміщуються до себе, при допомозі пальців і від себе, при допомозі долоні. По черзі включити 2-5 передачі і задній хід.

5. Запуск двигуна: Поставити важіль КПП в нейтральне положення, закрити повітряну заслінку карбюратора, декілька разів натиснути на педаль подачі палива (при холодному двигуні), повернути ключ запалювання в ІІІ положення. Двигун  запрацював – відпустити ключ запалювання в ІІ положення. Утопити кнопку повітряної заслінки на ¼ - 1/3 її ходу і прогріти двигун до 40-500 С. Стартер повинен працювати не більше 10 сек. з періодами 1 хв.

Прогрітий двигун запускають при відкритій заслінці. Стартер вимикають на 3-4 секунди з перервами 10-20 секунд.

6. На початку руху:

- включити лівий поворот;

- включити зчеплення;

- включити 1 або 2 передачу;

- збільшити частоту обертання колінчатого валу;

- включити стояночне гальмо;

- повільно включити зчеплення, коли автомобіль зрушить з місця, придержати педаль зчеплення;

- в цьому положенні збільшити частоту обертів колінчатого валу;

- після початку руху автомобіля плавно відпустити педаль до кінця, і зняти ногу з педалі;

- включити поворот.

При зупинці автомобіля:

- включити правий поворот;

- плавно натиснути на педаль гальма;

- включити зчеплення;

- загальмувати до нової зупинки автомобіля;

- поставити автомобіль на стояночне гальмо;

- включити передачу;

- включити зчеплення;

- включити поворот.

7. Переключення передач  без синхронізатора в вищевисходящому порядку:

- включити зчеплення, одночасно відпустити педаль дросельної заслінки;

- перевести важіль КПП в нейтральне положення;

- відпустити педаль зчеплення і знову вижати двічі;

- включити наступну передачу;

- плавно відпустити педаль зчеплення, одночасно збільшити частоту обертання колінчастого валу.

В нижчесходящому порядку:

- відпустити педаль керування дросельної заслінки і швидко включити щеплення;

- перевести важіль перемикання передач в нейтральне положення;

- швидко включити щеплення;

- різко збільшити оберти колінчатого валу, плавно ввімкнути зчеплення.

8. Техніка регулювання:

При поворотах рульового колеса потрібно тягнути вниз (направо чи наліво). При коректировці траєкторії руху автомобіля потрібно тримати рульове колесо в прийнятому стандартному положенні. Щоб легше було розрізнити дії правої і лівої руки, подумки розділяти рульове колесо по вертикалі. Якщо дозволять шляхові обставини, при поворотах, ліва рука діє на лівій стороні рульового колеса, а права на правій.

При повороті рульового колеса більше 1800 руки водія діють з перехватом у боковому секторі, або однією рукою через тильну сторону долоні.

План уроку

Тема: „Посадка на робоче місце водія. Прийоми, дії органами керування і сигналізації”.

Мета уроку: Ознайомити учнів з органами керування, контрольно-вимірювальними приладами і сигналізації автомобіля та правилами користування ними. Сформувати первинні уміння і навички користування контрольно-вимірювальними приладами. Виховати в учнів бережливе ставлення до автомобіля, розвивати технологічне мислення в керуванні автомобілем.

Тип уроку: Практичне заняття по водінню автомобіля.

Місце проведення: Кабінет автотренажерної підготовки.

Матеріально-технічне оснащення: Автотренажери – Т 5М; АТ-ЧМ-1.

Методичне забезпечення: План уроку, інструктивні карти, плакати.

Міжпредметні зв’язки: Будова автомобіля, фізика, основи безпеки руху, охорона праці.

Хід уроку

1. Організація групи

2. Вступний інструктаж

1. Об’явити тему і мету уроку.

2. Провести інструктаж з техніки безпеки.

3. Ознайомити з правилами користування тренажером.

4. Перевірка знань учнів, контрольні запитання

а) яке призначення контрольно-вимірювальних приладів

б) назвати контрольно-вимірювальні прилади

Інструктаж з послідовністю виконанню вправ.

1.Ознайомити з контрольно-вимірювальними приладами.

- Контрольно-вимірювальні прилади призначенні для контролю роботи та вивлення неполадків головних систем автомобіля.

- Спідометр: Призначення стрілки швидкості?

Стрілка швидкості показує з якою швидкістю рухається автомобіль. Водій повинен рухатись із швидкістю згідно вимог правил дорожнього руху.

Призначення лічильника шляху?

Лічильник шляху призначений для визначення пробігу автомобіля між технічними обслуговування та капремонтами, а також визначення розходу палива.

- Амперметр призначений для контролю та виявлення неполадків в системі електрообладнання автомобіля.

а) відхилення стрілки в сторону – 30 – розрядка акумуляторної батареї, дії водія по виявлення неп оладків.

В першу чергу водій повинен перевірити натяг ременя генератора і його наявність, і справність проводів та їх з’єднань, і справність реле-регулятора. Якщо несправність неможливо ліквідувати можна продовжити експлуатацію автомобіля до найближчої техстанції або гаража при цьому якомога менше користуватися світловою сигналізацією і не включати двигуна, якщо це не створює небезпеки його роботі.

б) відхилення в сторону + 30

При щойно розрядженій акумуляторній батареї показує справність системи електрообладнання. Якщо це проходить дуже довгий період можливі несправності реле-регулятора (акумуляторна батарея кипить), замкнутий на масу прикурювач або радіоприймач.

в) стрілка знаходиться на цифрі “0”

Справність електрообладнання.

- Показник палива.

Призначений для вивлення неполадків в системі живлення двигуна. При швидкому відхиленні стрілки до нуля водій повинен зупинитися, перевірити підтікання палива з бака і трубопроводів, потім перевірити справність паливного насосу.

- Показник тиску масла призначений для вивлення неполадків в системі мащення двигуна автомобіля. Нормальний тиск 2-3 кг/см при  середніх обертах колінвала, дії водія при низькому тиску масла в піддоні картера двигуна. При його наявності перевірити фільтр очистки масла. Якщо несправність ліквідувати неможливо подальша експлуатація двигуна забороняється.

- Показник температури охолодженої рідини призначений для контролю температури охолодженої рідини в системі охолодження двигуна. Нормальна температура при роботі двигуна 85-95 градусів Цельсія. Дії водія при перегріванні двигуна? При роботі вище  95 градусів Цельсія водій повинен приймати всі для знищення температури відкрити жалюзі, ввімкнути систему опалення кабіни. Перевірити рівень охолоджуючої рідини в радіаторі при  необхідності долити.

- Покажчик тиску повітря в гальмівній системі призначений для контролю тиску в гальмівній системі та визначення її справності. Верхня стрілка вказує на тиск повітря більше як на 1 кг/см за 1год. Експлуатація автомобіля заборонена. Місце витікання повітря визначають за характерним шипінням або змочуванням усіх з’єднань гальмівного привода мильним розчином. Якщо витікання немає, а тиск 5,6 кг/см, треба перевірити регулятор тиску і повітряний компресор. Якщо тиск повітря вище 9 кг/см треба перевірити регулятор тиску і ліквідувати неполадки запобіжного клапану повітряних балонів.

Нижня шкала показує тиск повітря в гальмівних камерах. При натисканні на педаль гальма стрілка відхиляється в сторону 10 кг/см і при удержанні педалі в гальмівних камерах чи трубопроводах.

- Замок запалювання призначений для включення запалювання і стартера. Має три положення:

- Запалення включено

- Включено запалення та контрольно-вимірювальні прилади

- Положення друге та включення стартера

Заключний інструктаж

  - Підведення підсумків уроку (повторення мети і теми уроку, повідомлення про засвоєння знань по контрольно-вимірювальним приладам).

  - Виставлення оцінок і їх мотивація.

  - Домашине завдання – повторити по будові автомобіля “Органи керування та контрольно-вимірювальні прилади автомобіля”

План уроку

Тема: «Посадка на робоче місце водія. Прийоми, дії органами керування і сигналізації – 2 год.»

Мета уроку: Ознайомити учнів з органами керування автомобіля та правилами користування ними. Сформувати первинні уміння та навики користування органами керування автомобіля. Виховувати бережливе ставлення до автомобіля, розвивати правильне технічне мислення в керуванні автомобілем.

Тип уроку: набуття нових знань та умінь по водінню автомобіля.

Місце заняття: кабінет автотренажерної підготовки.

Матеріально-технічне оснащення: Автотренажери Т-5М; АТ-ЧП-1

Методичне забезпечення: Інструктивні карти, інструкції з ОП, плакати.

Міжпередеметні зв’язки: Будова автомобіля, основи безпеки руху, охорона праці.

Хід уроку

1. Організація групи. Вступний інструктаж.

2.Об’явити тему і мету уроку.

3. Провести інструктаж з охорони праці.

4. Ознайомити з правилами користування тренажерами.

5. Перевірка знань учнів; контрольні запитання:

- назва та призначення контрольно-вимірювальних приладів

- назвати педалі та їх призначення

- важелі та їх призначення

Інструктаж з послідовності виконання вправ.

1. Ознайомлення з органами керування та правилами користування ними.

- Педаль зчеплення – призначена для тимчасового роз’єднання крутного моменту колінчастого валу двигуна з первинним валом коробки передач. Служить для плавного початку руху автомобіля та переключення передач. Правила користування педаллю зчеплення.

- Педаль робочого гальма – призначена для зменшення швидкості автомобіля, а також для екстреного та плавного гальмування до повної зупинки автомобіля. Правила користування педаллю гальма.

- Педаль акселератора – служить для зміни обертів колінчастого валу за допомогою відкриття (закриття) дросельною заслінкою карбюратора. Привила користування педаллю акселератора.

- Важіль стоянкового гальма – призначений для постановки автомобіля на стоянкове гальмо та утримання автомобіля в нерухомому стані при повній його зупинці, а також для початку руху автомобіля під гору. Правила користування важелем стояночного гальма.

- Важіль КПП – для переключення передач в вище ти нище стоячому порядку.

Порядок користування передач.

- Рульове колесо –для зміни руху напрямку автомобіля. Правила користування рульовим колесом.

- Показник поворотів для переключення світлової сигналізації  поворотів автомобіля.

Правила користування робоче місце водія

2. Посадка на робоче місце водія

Підгонка сидіння:

- регулювання сидіння;

- регулювання нахилу спинки сидіння;

- регулювання дзеркал заднього виду

3. Запуск двигуна:

- порядок запуску холодного двигуна;

- запуск прогрітого двигуна.

Заключний інструктаж.

1.Підсумки роботи учнів

2.Виставлення оцінок їх мотивація, аналіз роботи учнів.

Майстер в/н

Критерії оцінювання навчально-виробничих

### досягнень учнів під час навчання водінню автомобіля

| Рівні навчальних досягнень | Бали | Критерії оцінювання навчально-виробничих досягнень учнів під час навчання водінню автомобіля |
| --- | --- | --- |
| І Початковий | 1 | Учень володіє навчальним матеріалом з водіння автомобілем, на рівні елементарного розпізнавання та відтворення та відтворення елементів та прийомів дій органами керування та сигналізації; Висловлює думки уривчастого незвичною мовою, демонструє набуті навички елементами приймів керування; Допускає порушення вимог з охорони праці та ТБ; Самоконтроль відсутній, організація робочого місця та планування поетапних переходів відсутні. |
|  | 2 | Учень володіє матеріалом з водіння автомобілем в недостатньому обсязі, намагається викладати думки на елементарному рівні, супроводжуючи це певними практичними навичками керування автомобілем; Учень може виконувати найпростіші вправи по керуванню автомобілів, але при цьому має розпливчасті уявлення про техніку керування автомобілем; Учень допускає значні помилки в роботі, усуває їх лише з допомогою майстра в/н; |
|  | 3 | Учень володіє первинним обсягом навчального матеріалу та практичними навичками на фрагментарному рівні, який є показникам лише часткових знань учня навчального матеріалу та практичних навиків водіння автомобіля; має деякі уявлення про призначення органів керування автомобілем, учень може виконувати операції під контролем майстра в/н; Контроль та самоконтроль відсутні, учень допускає порушення вимог з ТБ та охорони праці, відсутні навики користування органами керування |
| ІІ Середній | 4 | Учень володіє навчальним матеріалом та практичними навичками на початковому рівні, частково володіє технікою керування автомобілем може виконувати нескладні види керування автомобілем, знає призначення контрольно-вимірювальних приладів, важелів та педалей , але допускає деякі упущення та помилки в організації свого робочого місця; навики в керуванні низькі, з охорони праці допускає деякі помилки та відхилення; самоконтроль роботи та якості операцій низький |
|  | 5 | Учень володіє навчальним матеріалом та практичними навичками на рівні вищому за початковий, здатний логічно відтворити його логічну частину, опираючись на допомогу майстра в\н; планує свою роботу опираючись на допомогу майстра в\н, але при цьому допускає суттєві помилки, допускає недобросовісне відношення до керування автомобілем; допускає суттєві помилки керування автомобілем порушує вимоги трудової дисципліни, навики в керуванні автомобілем недостатні, самоконтроль під час роботи недостатній. |
|  | 6 | Учень може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє значення і навички основних операцій та прийомів керування автомобіля; з допомогою майстра в/н може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, робити висновки, усувати допущені в керування помилки, як користуватися органами керування, вміє користуватися інсрукивною картою, але при цьому учень допускає порушення деяких вимог техніки керування автомобілем, допускає порушення вимог техніки безпеки праці, навики керування автомобіля недостатні |
| ІІІ Достатній | 7 | Учень здатний застосовувати вивчений матеріал та набути практичні навички і прийоми керування автомобілем на рівні стандартних ситуації; частково контролює свої попередні дії. Може обґрунтувати окремі прийоми певними твердженнями із власного досвіду, уміє користуватись органами керування, самостійно планує свою роботу та правильно організовує своє робоче місце, допускає лише незначні помилки, але володіння прийомами окремих робіт є недостатнім; учень недостатньо володіє прийомами керування автомобілем; порушення усуває з допомогою майстра в/н; допускає незначне відхилення в користуванні органами керування автомобілем, постійно дотримується умов охорони праці |
|  | 8 | Учень уміє застосовувати теоретичні та практичні навички при виборі методів та прийомів керування автомобілем; вміє порівнювати узагальнення та систематизувати наявну інформацію під керівництвом майстра в/н; вміє застосовувати її в своїх практичних діях; постійно контролює свою виробничу діяльність; одночасно поправляючи свої помилки в роботі; але при цьому учень недостатньо володіє прийомами в користуванні автомобілем, має первинні навики керування, неухильно дотримується вимог ТБ та охорони праці |
|  | 9 | Учень вільно володіє навчальним матеріалом та практичними навичками, уміло використовує та застосовує їх на практиці, вільно застосовує їх на практиці, вільно орієнтується в стандартних ситуаціях, вміє самостійно усувати допущені помилки під час водіння автомобіля, учень самостійно виконує роботи ускладненого типу. При цьому допускаючи незначні помилки, але тут уже усуває їх самостійно; при цьому дотримується вимог ТБ, правильно організовує своє робоче місце, докладає сумління в оволодіванні обраною професією, постійно тримає свою роботу під контролем, правильно та обережно використовує електроенергію та обладнання, має достатні навики в керуванні автомобілем |
| ІV Високий | 10 | Учень виявляє творчі здібності під час водіння автомобіля; самостійно планує свою роботу, раціонально організовує своє робоче місце; проявляє постійну зацікавленість у оволодіванні обраною професією, вміло застосовує навики техніки керування автомобілем; дотримується вимог охорони праці, вказівок майстра в/н; роботу виконує творчо з великою зацікавленістю, економно і раціонально використовує матеріали, обладнання та електроенергію, суворо дотримується вимог трудової дисципліни, має більш достатні навики керування автомобілем. |
|  | 11 | Учень вільно висловлює свої думки, самостійно висловлює і оцінює факти, вільно орієнтується в потоках технічної інформації, виявляє при цьому свою особисту позицію кожного факту джерела інформації; одержанні відомості використовує відповідно до мети і завдань своєї навчальної діяльності; учень творчо застосовує під час водіння автомобіля набуті знання та практичні навички, тим самим різко проявляє свою особисту життєву позицію щодо обраної професії; в своїх діях учень упевнений, точно володіє проймами і навичками керування автомобілем, самостійність учня необмежена, дії творчі й аргументовані, учень не потребує зайвого опікування майстра в/н; дотримується вимог безпеки праці, має високі навички керування автомобілем. |
|  | 12 | Учень виявляє особливі творчі здібності як у навчанні так і водінні автомобілем, самостійно розвиває свої власні обдарування під час опанування обраної професією водія автомобіля; вміє самостійно здобувати знання, використовує для цього технічну літературу; вказівки та поради майстра в/н; впевнено і чітко володіє прийомами керування автомобілем, постійно контролює якість водіння автомобіля, в своїй роботі керується вимогами охорони праці; економно та бережно використовує матеріли, електроенергію та обладнання в діях учня проявляється професійа обдарованість, впевненість та повна самостійність, має високі навички керування автомобілем |